## Slide 1: Zastosowanie piezoelektrycznych generatorów energii w bezprzewodowych systemach monitoringu konstrukcji budowlanych
Krakowskie Sympozjum Naukowo-Techniczne 26.09.2016
Dariusz Grzybek Micek Piotr

## Slide 2: PLAN PREZENTACJI
Źródła energii mechanicznej w konstrukcjach budowlanych
Charakterystyka analizowanych generatorów piezoelektrycznych
Modele matematyczne analizowanych generatorów piezoelektrycznych
Wyniki badań symulacyjnych
Wnioski

## Slide 3: 1. Źródła energii mechanicznej w konstrukcjach budowlanych
- drgania konstrukcji wywołane jej użytkowaniem,
- siły wywołane okresowo zmieniającym się położeniem użytkowników konstrukcji (w analizie pominięto możliwe przypadki zmieniającego się położenia elementów konstrukcji).
1.1. Zasadnicze grupy źródeł energii mechanicznej w konstrukcjach budowlanych
1.2. Przykłady wybranych źródeł energii mechanicznej w konstrukcjach budowlanych
Lp. | Częstotliwość drgań | Amplituda przyspieszenia drgań | Lp. | Częstotliwość drgań | Amplituda przyspieszenia drgań
 | Ω [Hz] | A [m/s2] |  | Ω [Hz] | A [m/s2]
1. | 0,76 | 0,95 | 6. | 2,69 | 1,12
2. | 1,54 | 0,53 | 7. | 3,47 | 1,89
3. | 1,84 | 0,91 | 8. | 5,94 | 15,32
4. | 2,25 | 2,36 | 9. | 12,50 | 0,05
5. | 2,45 | 0,53 | 10. | 13,00 | 3,10

## Slide 4: 2. Charakterystyka analizowanych generatorów piezoelektrycznych
Rys. 1. Struktura generatora piezoelektrycznego o konstrukcji belkowej
(wersja z dwoma warstwami materiału piezoelektrycznego)
2.1. Generator o konstrukcji w formie belki
Rys. 2. Struktura generatora piezoelektrycznego o konstrukcji w formie stosu:
a) stos płytek piezoelektrycznych, b) płytka piezoelektryczna
2.2. Generator o konstrukcji w formie stosu
(a)
(b)

## Slide 5: 3. Model matematyczny stosu piezoelektrycznego
(1)
3.1. Model matematyczny generatora o konstrukcji w formie belki

## Slide 6: 3. Model matematyczny stosu piezoelektrycznego
gdzie:
s11 – podatność materiału piezoelektrycznego,
d13 – stała piezoelektryczna,
ε33 – przenikalność dielektryczna materiału piezoelektrycznego,
I – geometryczny moment bezwładności belki wielowarstwowej
mm – masa dodatkowego elementu na końcu belki,
bm – współczynnik tłumienia,
b – odległość pomiędzy środkiem ciężkości warstwy nośnej belki a warstwy naklejonego materiału piezoelektrycznego,
Rl – opór elektryczny obciążenia,
Cp – pojemność elektryczna materiału piezoelektrycznego.
3.2. Napięcie wyjściowe z generatora o konstrukcji w formie belki
(2)
gdzie:
d33 – stała piezoelektryczna,
Fz – siła zewnętrzna działająca na generator.

## Slide 7: 4. Wyniki badań symulacyjnych
3.1. Założenia
A. Własności wybranych ceramik piezoelektrycznych
B. Charakterystyka generatora o konstrukcji w formie belki
Lp | Ceramika | Stała materiałowa |  |  | 
 |  | s11 | d31 | d33 | ε33
 |  | [m2/N] | [C/N] | [C/N] | [F/m]
1. | PZT5A1 | 16,70×10-12 | 176×10-12 | 409×10-12 | 15937,53×10-12
2. | PZT5H1 | 16,40×10-12 | 250×10-12 | 620×10-12 | 30104,23×10-12
3. | PZT507 | 16,00×10-12 | 360×10-12 | 820×10-12 | 38958,42×10-12
4. | PZT5K1 | 15,10×10-12 | 370×10-12 | 870×10-12 | 54895,44×10-12
5. | PZT5K4 | 15,55×10-12 | 407×10-12 | 926×10-12 | 62563,69×10-12
Wielkość | lb | lp | lm | wb | tb | tp | mm | Eb | ξ
Jednostka | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [kg] | [N/m2] | [-]
Wartość | 0,114 | 0,101 | 0,013 | 0,0508 | 0,00127 | 0,00025 | 0,211 | 200×109 | 0,02

## Slide 8: 4. Wyniki badań symulacyjnych
3.1. Założenia
C. Charakterystyka generatora o konstrukcji w formie stosu
Wielkość | Lp | Ap | n
Jednostka | [m] | [m2] | [-]
Wartość | 0,001 | 0,0314 | 10
D. Charakterystyka źródła energii mechanicznej
Nr testu | Częstotliwość drgań | Amplituda przyspieszenia drgań | Nr testu | Częstotliwość drgań | Amplituda przyspieszenia drgań
 | Ω [Hz] | A [m/s2] |  | Ω [Hz] | A [m/s2]
1. | 0,76 | 0,95 | 6. | 2,69 | 1,12
2. | 1,54 | 0,53 | 7. | 3,47 | 1,89
3. | 1,84 | 0,91 | 8. | 5,94 | 15,32
4. | 2,25 | 2,36 | 9. | 12,50 | 0,05
5. | 2,45 | 0,53 | 10. | 13,00 | 3,10
E. Charakterystyka źródła energii mechanicznej dla generatora o konstrukcji w formie stosu
Nr testu | Nacisk
 | [N/cm2]
1. | 40
2. | 250

## Slide 9: 4. Wyniki badań symulacyjnych
3.2. Wyniki badań
Nr testu | PZT5A1 |  | PZT5H1 |  | PZT507 |  | PZT5K1 |  | PZT5K4 | 
 | Vpmax [V] | Ppehbmax [mW] | Vpmax [V] | Ppehbmax [mW] | Vpmax [V] | Ppehbmax [mW] | Vpmax [V] | Ppehbmax [mW] | Vpmax [V] | Ppehbmax [mW]
1. | 1,0395 | 0,0026 | 0,7266 | 0,0026 | 0,5195 | 0,0027 | 0,4632 | 0,0025 | 0,4368 | 0,0025
2. | 0,5828 | 0,0017 | 0,4088 | 0,0017 | 0,2919 | 0,0017 | 0,2597 | 0,0016 | 0,2454 | 0,0016
3. | 1,0046 | 0,0059 | 0,7052 | 0,0059 | 0,5033 | 0,0062 | 0,4474 | 0,0055 | 0,4229 | 0,0058
4. | 2,6210 | 0,0489 | 1,8374 | 0,0489 | 1,3141 | 0,0517 | 1,1718 | 0,0464 | 1,1039 | 0,0483
5. | 0,5938 | 0,0027 | 0,4142 | 0,0027 | 0,2963 | 0,0029 | 0,2630 | 0,0026 | 0,2489 | 0,0026
6. | 1,2573 | 0,0134 | 0,8801 | 0,0134 | 0,6294 | 0,0142 | 0,5583 | 0,0126 | 0,5285 | 0,0135
7. | 2,1699 | 0,0517 | 1,5171 | 0,0514 | 1,0837 | 0,0542 | 0,9648 | 0,0483 | 0,9094 | 0,0506
8. | 19,609 | 7,2142 | 13,690 | 7,1606 | 9,7500 | 7,5020 | 8,5896 | 6,5878 | 8,1481 | 6,9564
9. | 0,1608 | 0,0010 | 0,1079 | 0,0009 | 0,0738 | 0,0009 | 0,0594 | 0,0007 | 0,0589 | 0,0007
10. | 11,835 | 5,7030 | 7,8952 | 5,2310 | 5,3509 | 4.9121 | 4,1584 | 3,3669 | 4,1838 | 4,0028
A. Generator w formie belki - maksymalne generowane napięcie oraz moc elektryczna

## Slide 10: 3. Wyniki badań symulacyjnych
B. Przebiegi wielkości wyjściowych z generatora o konstrukcji w formie belki
Rys. 3. Przykładowe wyniki badań symulacyjnych generatora o strukturze w formie belki dla drgań o częstotliwości 13 Hz i amplitudzie przyspieszenia 3,1 m/s2. a) napięcie; b) moc elektryczna.
(a)
(b)

## Slide 11: 4. Wyniki badań symulacyjnych
3.2. Wyniki badań
C. Moc elektryczna pozyskiwana przez generator o konstrukcji w formie stosu
Nr testu | PZT5A1 |  | PZT5H1 |  | PZT507 |  | PZT5K1 |  | PZT5K4 | 
 | Ppehs1s [mW] | Ppehsmax [mW] | Ppehs1s [mW] | Ppehsmax [mW] | Ppehs1s [mW] | Ppehsmax [mW] | Ppehs1s [mW] | Ppehsmax [mW] | Ppehs1s [mW] | Ppehsmax [mW]
1. | 0,0007 | 0,0053 | 0,0009 | 0,0064 | 0,0012 | 0,0087 | 0,0009 | 0,0069 | 0,0009 | 0,0069
2. | 0,0279 | 0,206 | 0,0393 | 0,250 | 0,0458 | 0,338 | 0,0366 | 0,270 | 0,0364 | 0,270
Rys. 4. Przykładowe wyniki badań symulacyjnych generatora o strukturze w formie stosu dla materiału piezoelektrycznego PZT507 pod naciskiem 250 N/cm2.

## Slide 12: 4. Wnioski
• generatory piezoelektryczne mogą mieć zastosowanie do zasilania czujników bezprzewodowych w sieciach monitoringu jedynie wtedy, gdy jest zastosowany element do gromadzenia pozyskanej przez generator energii np. kondensator. Zarządzanie zgromadzoną energią w tym elemencie może być jednak problematyczne, ze względu na ograniczone możliwości zastosowania algorytmów sterujących, gdyż wiązałoby się to ze zużywaniem pozyskanej energii na sam proces zarządzania nią,
• wyniki badań symulacyjnych wskazują, że w przypadku generatorów o konstrukcji w formie belki, ilość pozyskanej energii zależy od amplitudy przyspieszenia drgań. Im ona jest większa tym większa ilość pozyskanej energii,
• dobór materiału piezoelektrycznego do konstrukcji generatorów w formie belki powinien być oparty na obliczonej dodatkowej kombinacji stałych materiałowych: d31/s11ε33. Im większa wartość tego współczynnika tym więcej pozyskanej mocy elektrycznej przez generator.

## Slide 13: Literatura
Barcik, W., Sieńko, R., & Biliszczuk, J. (2011). System monitorowania konstrukcji mostu Rędzińskiego we Wrocławiu. Wrocław: Wrocławskie Dni Mostowe.
Chan, T. H., Yu, L., Tam, H. Y., Ni, Y. Q., Liu, S. Y., Chung, W. H., & Cheng, L. K. (2006). Fiber Bragg grating sensors for structural health monitoring of Tsing Ma bridge: Background and experimental observation. Engineering structures, 28(5), 648-659.
De Roeck, G., Peeters, B., & Maeck, J. (2000). Dynamic monitoring of civil engineering structures. Proceedings of IASS-IACM 2000, Computational Methods for Shell and Spatial Structures, Chania, Greece.
Ekspertyza oceny sztywności stropu w hali Łamiarnii cementowni Folwark. https://platformazakupowa.pl/file/get/f06a22bddd5d75ac98aa073d6e589253a36c011.
Grębowski, K., & Zielińska, M. (2015). Modelowanie oddziaływań dynamicznych pociągu typu Pendolino na konstrukcje zabytkowe mostów kolejowych w Polsce. Przegląd Budowlany, 86.
Kim, S., Pakzad, S., Culler, D., Demmel, J., Fenves, G., Glaser, S., & Turon, M. (2007, April). Health monitoring of civil infrastructures using wireless sensor networks. In 2007 6th International Symposium on Information Processing in Sensor Networks (pp. 254-263). IEEE.
Koblik, T., Sieradzki, J., Mirkiewicz-Sieradzka, B., & bieta Gryz, E. (2001). Rozkład nacisków na podeszwową powierzchnię stopy u osób zdrowych oraz u chorych na cukrzycę typu 1 i 2. Diabetologia Praktyczna, 2(1), 71-78.

## Slide 14: Literatura
Roundy, S. (2005). On the effectiveness of vibration-based energy harvesting. Journal of intelligent material systems and structures, 16(10), 809-823.
Roundy, S., & Wright, P. K. (2004). A piezoelectric vibration based generator for wireless electronics. Smart Materials and structures, 13(5), 1131.
Roundy, S., Wright, P. K., & Rabaey, J. M. (2003). Energy scavenging for wireless sensor networks (pp. 51-85). Norwell.
Sieńko, R., Pańtak, M., Bednarski, Ł., & Howiacki, T. (2015). Analiza i badania dynamiczne łukowej kładki o. Bernatka przez Wisłę w Krakowie. Wrocławskie Dni Mostowe. nMosty łukowe – dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie.
Song, H. J., Choi, Y. T., Wereley, N. M., & Purekar, A. (2014). Comparison of monolithic and composite piezoelectric material–based energy harvesting devices. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 25(14), 1825-1837.
Szmygin, B., Podgórski, J., Bęc, J., Wielgos, P., & Nowicki, T. (2008). Rozwiązanie problemu nadmiernych drgań stropów budynku przemysłowego o konstrukcji stalowej. Budownictwo i Architektura, 3, 63-70.
Tennyson, R. C., Mufti, A. A., Rizkalla, S., Tadros, G., & Benmokrane, B. (2001). Structural health monitoring of innovative bridges in Canada with fiber optic sensors. Smart materials and Structures, 10(3), 560.
Wilde, K., Rucka, M., & Grębowski, K. (2014). Stan awaryjny trybuny stadionu w Zielonej Górze wywołany synchronicznym tańcem kibiców. Przegląd Budowlany, 85.
Xu, T. B., Siochi, E. J., Kang, J. H., Zuo, L., Zhou, W., Tang, X., & Jiang, X. (2013). Energy harvesting using a PZT ceramic multilayer stack. Smart Materials and Structures, 22(6).

## Slide 15: Literatura
Lee, S., Youn, B. D., & Jung, B. C. (2009). Robust segment-type energy harvester and its application to a wireless sensor. Smart Materials and Structures, 18(9), 095021.
Lefeuvre, E., Badel, A., Richard, C., Petit, L., & Guyomar, D. (2006). A comparison between several vibration-powered piezoelectric generators for standalone systems. Sensors and Actuators A: Physical, 126(2), 405-416.
Li, B., Laviage, A. J., You, J. H., & Kim, Y. J. (2013). Harvesting low-frequency acoustic energy using quarter-wavelength straight-tube acoustic resonator. Applied Acoustics, 74(11), 1271-1278.
Łaziński, P., Salamak, M., & Owerko, T. (2015). Próbne obciążenia mostów w Polsce na podstawie wybranych przykładów. VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców, Konstrukcja i Wyposażenie mostów.
Marcinowski, J. (2012). Zagrożenia obiektów budowlanych wynikające z powstania drgań o charakterze rezonansowym. Przegląd Budowlany, 83, 129-132.
Mathers, A., Moon, K. S., & Yi, J. (2009). A vibration-based PMN-PT energy harve-ster. IEEE Sensors Journal, 9(7), 731-73.
Morgan Advanced Materials. http://www.morgantechnicalceramics.com/sites/ de-fault/files/datasheets/pzt500_series.pdf.
Nye, J. F., & Lindsay, R. B. (1957). Physical properties of crystals. Physics Today, 10, 26.
Pradelok, S., Jaśiński, M., Kocański, T., & Poprawa, G. (2015). Analiza dynamiczna mostu łukowego obciążonego poruszającym się pociągiem dużych prędkości. VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców – Konstrukcja i Wyposażenie Mostów.

## Slide 16
Dziękuję za uwagę