## Slide 1: Laboratoryjny model aktywnego układu zawieszenia samochodu z zastosowanym algorytmem sterowania ślizgowego
KraSyNT 2016
Jacek Snamina
Paweł Orkisz
Kraków, 2016

## Slide 2: Plan prezentacji
- Model obliczeniowy
- Analiza wymiarowa - kryteria podobieństwa i skale podobieństwa
- Parametry modelu
- Symulacje działania aktywnego układu redukcji drgań
- Stanowisko laboratoryjne
- Wyniki badań
- Wnioski

## Slide 3: Model obliczeniowy
Równania ruchu:
Równania konstytutywne silnika:
Zmienna ślizgowa:
Sygnał sterujący:

## Slide 4: Analiza wymiarowa - kryteria podobieństwa i skale podobieństwa
Liczby kryterialne oraz bezwymiarowe współczynniki podobieństwa:
Wyznaczone równania ruchu w postaci bezwymiarowej:
gdzie:
Skale podobieństwa mas odległości i czasu:
Równania opisujące parametry modelu:
gdzie L, T oznacza odległość i czas odniesienia

## Slide 5: Parametry modelu
Wyznaczone parametry stanowiska:
m1=2.48kg, m2=22.5kg, k1=6.4×103N/m, k2=103N/m, b1=5Ns/m, b2=57Ns/m
Charakterystyka amplitudowo częstotliwościowa modelu
Parametry modelu zawieszenia samochodu Isuzu D-MAX: m1=50kg, m2=450kg, k1=1.28×105N/m, k2=2×104N/m, b1=102Ns/m, b2=1.14×103Ns/m
Współczynniki podobieństwa konstrukcyjnego: αm=0.11 , αk=6.4 , αb=0.087 Założone skale podobieństwa: sT=1, sM=0.05

## Slide 6: Symulacje działania aktywnego układu redukcji drgań
Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa
(Ax2/Az)
Trajektoria stanu górnej bryły (wymuszenie kinematyczne o częstotliwości 7.5 Hz)
Schemat algorytmu
PURD- pasywny układ redukcji drgań
AURD- aktywny układ redukcji drgań
Az- amplituda wymuszenia kinematycznego

## Slide 7: Stanowisko laboratoryjne

## Slide 8: Wyniki badań
Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa (Ax2/Az)
BURD- model bez układu redukcji drgań
PURD- pasywny układ redukcji drgań
AURD- aktywny układ redukcji drgań
Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa (Ax2/Az) dla różnych wartości współczynnika χ

## Slide 9: Wyniki badań
Przemieszczenie górnej bryły przy wymuszeniu skokowym
Wybrane trajektorie stanu górnej bryły
A-B - Fragment trajektorii przy wyłączonym układzie redukcji drgań
B-C – Fragment trajektorii po włączeniu układ redukcji drgań

## Slide 10: Wnioski
Analiza wymiarowa umożliwiła budowę modelu o dwudziestokrotnie mniejszej masie w stosunku do obiektu, przy zachowaniu podobieństwa dynamicznego.
Praktyczna realizacja algorytmu sterowania ślizgowego dla zawieszenia pojazdu natrafia na szereg problemów związanych z dokładnością pomiarów sygnałów wpływających na sterowanie układem redukcji drgań.
Odpowiedni dobór przetworników pomiarowych oraz elementów wykonawczych pozwolił uzyskać poprawną realizację algorytmu sterowania ślizgowego.
Przeprowadzone badania wskazują, że pomimo opisanych problemów algorytm sterowania ślizgowego może działać efektywnie w układzie redukcji drgań pojazdu.

## Slide 11
Dziękuję za uwagę